对调后A板2个电容测试图片：VPP幅值：108mV,104mV

对调后B板2个电容测试图片：VPP幅值：520mV,536mV

对调后A板2个电容测试图片：VPP幅值：392mV,492mV

对调后B板2个电容测试图片：VPP幅值：122mV,94mV

结论：根据对换A板与B板的MCU，测试的结论是RTC的幅值大小会随着MCU走，幅值大小差异性，比较差的可以达到5倍之多。

备注：示波器的测试，都是采用的是交流耦合