使用官方例程进行RZ/N1L下RTOS功能测试，RZ/N1L官方配套文档为YCONNECT-IT-RZN_V1.4.4

以YCONNECT-IT-RZN_V1.4.4\Software\GOAL\projects\00410_goal\task\为例。

测试结果：

Debug-RAM下功能正常，OS可以正常启动。

Debug-ROM下程序运行异常，OS无法正常启动.

Debug-ROM问题如下(配套例程是否在Debug-ROM和Release下经过测试)：

- 程序复位启动问题.

工程设置为复位跳转到__iar_program_start().

原始程序如下：

Debug-ROM下需进行如下修改，才能正常跳转到__iar_program_start()：

- Vector table 设置问题.

Debug-RAM使用向量表如下：

Debug-ROM使用向量表如下：

hwos_setup();执行后出现Exception frame，程序调转到异常向量表。

__vector_table_rom内容该如何设置？

是否需要使用__vector_table[]内容替换__vector_table_rom内容？

使用__vector_table[]内容替换__vector_table_rom内容如下：

hwos_setup();执行后出现Exception frame，程序调转到如下位置(出现Exception frame后在不同工程下跳转位置不确定)：

- OS启动问题.

使用IAR Trace进行跟踪，对比如下：

左半部分为Debug-Ram模式：

程序在hwos_start();内部原地跳转,IRQ30出现后跳转到其他分支，进行OS任务相关操作。

右半部分为Release模式：

程序在hwos_start()；出现Exception frame后直接跳转到如图位置，OS相关操做无法进行。

IRQ30在__vector_table[]对应HWRTOS_IRQHandler,实现如下：

在RTOS启动过程中，是否需要HWRTOS_IRQHandler(IRQ30)介入？

从目前测试结果来看，Debug-Rom和Release模式下配套例程无法正常运行，该如何进行修改？